重点污染源环境信息公开栏

(商洛尧柏龙桥水泥有限公司留仙坪厂)

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000MA70T9KXXQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市丹凤县蔡川镇油坊街村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 0914-3260861 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 水泥制造及销售 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 排污口设置 | 主要排放口2个：窑尾、窑头；一般排放口48个。 |
|  | 执行标准 | GB4915-2004《水泥工业大气污染物排放标准》表2标准要求和GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1排放限值 |
|  | 核准总量 | 颗粒物107.78吨/年，二氧化硫150吨/年，氮氧化物577.5吨/年 |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 环评批复 | 陕环函（2006）1号 |
|  | 验收批复 | 商政环发（2009）49号 |
|  | 排污许可证 | 2022年4月27日商洛市生态环境局发放，编号9161100MA70T9KXXQ001P，有效期5年。 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 配备一台污水处理设施，废水不外排 |
|  | 废气 | 污染治理设施运行良好、达标排放 |
|  | 废渣 | / |
|  | 噪声 | 使用降噪设备，厂界达标排放 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 建立应急器材库房 |
|  | 应急预案 | 2021年9月13日备案，备案号：61100220210002L |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000MA70T9KXXQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市丹凤县蔡川镇油坊街村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 0914-3260861 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 水泥制造及销售 |
| 主要产品及产量 | 熟料日产2500吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 窑尾 DA004 | 北纬 N33°53′51.54″ 东经 E110°15′22.46″ | 治理后排放 | 二氧化硫 | 7.2 mg/m³ | 4.205t | 150t | 200 mg/m³ | 未超标 |
|  |  |  | 氮氧化合物 | 349.789 mg/m³ | 204.366t | 577.5t | 400 mg/m³ | 未超标 |
|  |  |  | 烟尘 | 9.96 mg/m³ | 5.817 t | 71.66t | 30 mg/m³ | 未超标 |
| 窑头 DA008 | 北纬 N33°53′48.66″ 东经 E110°15′23.87″ | 治理后排放 | 颗粒物 | 9.36 mg/m³ | 4.483 t | 36.12t | 30 mg/m³ | 未超标 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| HW08 900-249-08 | 是 | 委托处置 | 1.5t |
| HW49 900-041-49 | 是 | 委托处置 | 2.44t |
| HW49 900-041-49 | 是 | 委托处置 | 0.3t |
| HW49 900-041-49 | 是 | 委托处置 | 0.08t |
| HW49 900-041-49 | 是 | 委托处置 | 0.2t |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 54 | 47 | 60dB(A) | 50dB(A) |  |
| 西 | 55 | 48 | 60dB(A) | 50dB(A) |  |
| 北 | 53 | 46 | 60dB(A) | 50dB(A) |  |
| 南 | 56 | 49 | 60dB(A) | 50dB(A) |  |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2018年1月 | 40t/d | 正常 |
| 大气污染物 | 脱硝系统 | 2009年1月 | 330000m3/h | 正常 |
|  | 布袋除尘器 | 2018年1月 | 330000m3/h | 正常 |
| 固体废物 | 危废暂存间 | 2020年9月 | 5t | 正常 |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验 收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 关于丹水建材有限责任公司2500t/d熟料水泥生产线项目环境影响报告书批复的函 | 陕西省环保厅 | 2006年1月5日 | 陕环函[2006]1号 | 商洛市环保局 | 2009年6月26日 | 商政环发[2009]49号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 辐射安全许可证 陕环辐证（H0006） 排污许可证9161100MA70T9KXXQ001P |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局丹凤县分局已备案 | 备案时间 | 2021年9月 |
| 主要内容 | 突发环境事件应急预案备案表； 环境应急预案及编制说明： 环境风险评估报告 环境应急预案资源调查报告 5、环境应急预案评审意见 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 自行监测方案中手工、自动监测分析方法等信息正确且完整，包含排污单位基本情况、监测点位、监测指标、执行排放标准及其限值、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。采用自动监测的包含自动监测的污染物指标、联网情况、运行维护情况；无自动监测的大气污染物和水污染物指标，明确开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 通过陕西省污染源环境监测信息管理平台、全国排污许可信息管理平台公开：1、排污单位基本信息、自行监测方案，如有调整变化时，应与5日内公布最新内容；2、自行监测结果：自动监测数据实时上传公开，手工监测结果应与收到纸质报告的次日完成公开；3、未开展自行监测的原因；4、污染源监测年度报告：每年1月底发布上一年度自行监测年度报告；5、执行报告：每个季度开始15日内公开上一季度季度执行报告，每年1月15日前公开上一年度执行报告。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。