重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 山阳环保水环境有限公司（山阳县城污水处理厂） | 统一社会信用代码 | 91611024MA70WRLH04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 山阳县城关镇冯家湾村曹俭组 | 法定代表人 | 云长德 |
| 联系电话 | 0914-8310998 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 环境工程项目建设、承包、运营（包括：工业废水、废气治理、城市污水处理、城镇给水处理、固体废弃物处理、噪声处理）；市政工程的设计、施工及技术咨询服务；环保领域的技术咨询服务；环保仪器、设备及备品备件的制造、销售；化工原料及产品、化学试剂（不含危险、监控、民用爆炸物品、易制毒化学品）器皿、水处理剂、劳防用品的加工、销售；货物与技术的进出口经营。 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | PH、氨氮、COD、总磷、总氮、PH、悬浮物、 |
|  | 排污口设置 | 位于厂区西北角 |
|  | 执行标准 | 《全国城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）国家一级A标准 |
|  | 核准总量 | COD 365t/a 氨氮 43.7t/a 总磷：3.65t/a 总氮109.5t/a |
|  | 达标情况 | 达标 |
| 环境 行政 许可 | 废水项目 | 氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、 |
|  | 排污许可证 | 2022年5月21日向商洛市生态环境局申请延期,证书编号：91611024MA70WRLH04；至2027年5月20日止。 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 本厂一期采用的污水处理工艺为CASS工艺，二期生化处理主体工艺采用MSBR工艺，采用高效澄清池+纤维转盘滤池进行深度处理，出水采用接触消毒工艺，投加次氯酸钠药剂。污水经预处理后，分别进入一期CASS池和二期MSBR进行生化处理，大幅去除污水中的COD、BOD、TN、TP等污染物，一期二期生化处理出水经中途提升后一并进入高效澄清池，并在高效澄清池内投加除磷絮凝药剂，同时进一步去除污水中胶体、悬浮颗粒、COD等污染物。高效澄清池出水进入纤维转盘滤池，进一步去除SS，出水经消毒后达标排放。 |
|  | 废气 | 格栅 沉砂池 无组织产生废气设置绿化隔离带 |
|  | 废渣 | 粗细格栅产生废渣运往垃圾填埋厂填埋 |
|  | 噪声 | 主要产噪设备，如风机、提升泵、等设备均采用消声、隔声和绿化等降噪措施 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 调节池，应急电源，应急防控 |
|  | 应急预案 | 2021年5月商洛市生态环境局山阳县分局备案， 编号 611024-2021-009-L，有效期2021年5月12日至2024年5月12日。 |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 山阳环保水环境有限公司（山阳县城污水处理厂） | 统一社会信用代码 | 91611024MA70WRLH04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 山阳县城关镇冯家湾村曹俭组 | 法定代表人 | 云常德 |
| 联系电话 | 0914-8310998 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 环境工程项目建设、承包、运营（包括：工业废水、废气治理、城市污水处理、城镇给水处理、固体废弃物处理、噪声处理）；市政工程的设计、施工及技术咨询服务；环保领域的技术咨询服务；环保仪器、设备及备品备件的制造、销售；化工原料及产品、化学试剂（不含危险、监控、民用爆炸物品、易制毒化学品）器皿、水处理剂、劳防用品的加工、销售；货物与技术的进出口经营。 |
| 主要产品及产量 | 生活污水处理、日产量在20000吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
| 总排口 | 109°48′26.50″ | 周期性 | COD | 28.87 mg/L |  |  | ≤50mg/L | 无 |
|  |  |  | 总氮 | 8.23 mg/L |  |  | ≤15mg/L | 无 |
|  |  |  | 总磷 | 0.13 mg/L |  |  | ≤0.5 mg/L | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标 情况 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  | ≤5（8） | 无 |
|  |  |  | SS |  |  |  | ≤10 | 无 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 污泥泥饼加格栅栅渣 | 否 | 垃圾填埋场填埋 | 4676吨 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 水泵 | 56 | 65 |  | 无 |
| 鼓风机 | 57 | 65 |  | 无 |
| 其他污染类型 |
| 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理单元 | 序批式活性污泥池 | 2012 | 10000m³ | 正常运行 |
|  | MSBR | 2019 | 10000m³ | 正常运行 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 关于山阳县城镇污水处理工程环境影响报告表的批复 | 商洛市环境保护局 | 2010年12月13日 | 商政环函[2010]53号 | 商洛市环境保护局 | 2012年9月 | 商政环函[2012]181号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 一期和一期提标改造竣工验收 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局山阳县分局 | 备案时间 | 2021.5.12 |
| 主要内容 | 按照应急预案编制指南及环境风险评估导则的要求，结合企业实际情况进行修改完善，增强预案的针对性，有效性和可操作性，确保发生突发环境事件，不得对县河水质造成污染；完善应急组织体系的人员，职责及联系电话，细化生产工艺过程中风险点位识别。依据环境事件分级标准，细化企业的事件分级结合风险评估，提出具体预防预警和应急处置措施。结合专家具体意见修改完善。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 包括污染物的监测，废气污染物（有组织或无组织）、废水污染物（直接排放或间接排放）、噪声污染和固体废物等；污染治理设施处理效果监测，污染物排放标准等环境管理文件对污染治理设施有特别要求的，或排污单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测；监测的质量控制，排污单位自行监测的工作需求，设置监测部门，整理监测方案、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等检测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系，应对监测机构的资质进行确认。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 排污单位基本信息 拟申请的许可事项 产排污环节 污染防治设施 其他信息 |
| --- | --- |