重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 商洛高新建设开发集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000698424437T |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市商州区商丹大道东商丹园区工业污水处理厂 | 法定代表人 | 吴兴德 |
| 联系电话 | 0914-2038826 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 污水处理及其再生利用 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | COD、氨氮、总氮、总磷 |
|  | 排污口设置 | 污水总排口DW001 |
|  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准 |
|  | 核准 总量 | 化学需氧量（COD）为：201.99吨/年 氨氮（NH3-N）为：20.20吨/年 总氮（TN）为：60.60吨/年 总磷（TP）为：2.02吨/年 |
|  | 达标情况 | 达标排放 |
| 环境 行政 许可 | 环评报告 | 2018年5月28日由商洛市环境保护局批复，批复文号：商政环函[2018]178号。 |
|  | 排污许可证 | 2020年11月19日由商洛市生态环境局颁发，编号：91611000698424437T001V。 有效期：2020年11月19日至2023年11月18日 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 按照环评文件安装粗细格栅、曝气沉砂池、调节池、提升泵池、初沉池、生化池、MBR膜池、紫外消毒污染防治设施，设备设施运行正常 |
|  | 废气 | 废气排放分有组织废气和无组织，按照环评文件安装污染防治设施，设备运行正常。 |
|  | 废渣 | 按照环评文件要求，废渣、污泥转运至商州区垃圾填埋场处置 |
|  | 噪声 | 厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值 |
| 环境 应急 情况 | 应急 设施 | 移动式应急污水处理设备 |
|  | 应急 预案 | 2021年9月7日在商洛高新区（商丹园区）建设和环境保护局备案，备案编号：6110022021001L。有效期：2021年9月7日至2024年9月6日 |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛高新建设开发集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000698424437T |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市商州区商丹大道东商丹园区工业污水处理厂 | 法定代表人 | 吴兴德 |
| 联系电话 | 0914-2038826 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 污水处理及其再生利用 |
| 主要产品及产量 | 处理后达标排放污水 |
| 二、排污信息水污染物 |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L） | 排放总量(t) | 核定的排放总量(t/a) | 执行的污染物排放标准浓度限值（mg/m³） | 超标情况 |
| 污水总排口DW001 | 经度110°1′15.85"；维度33°49′2.03" | 纳管 | COD | 6.0 |  | 201.99 | 50 | 无 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.069 |  | 20.20 | 5(8) | 无 |
|  |  |  | 总磷 | 0.47 |  | 2.02 | 0.5 | 无 |
|  |  |  | 总氮 | 6.80 |  | 60.60 | 15 | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 1个 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m³） | 排放总量（t/a） | 核定的排放总量（t/a） | 执行的污染物排放标准浓度限值（mg/m³） | 超标情况 |
| 1#除臭管 | 除臭塔 | 有组织 | 硫化氢 | 0.01 | 0.00506 |  |  | 无 |

|  |  | 有组织 | 氨 | 0.37 | 0.018723 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#除臭管 | 除臭塔 | 有组织 | 硫化氢 | 0.01 | 0.000221 |  |  |  |
|  |  | 有组织 | 氨 | 0.36 | 0.007960 |  |  |  |
| 3#除臭管 | 除臭塔 | 有组织 | 硫化氢 | 0.01 | 0.000537 |  |  |  |
|  |  | 有组织 | 氨 | 0.38 | 0.020410 |  |  |  |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（t） |
| 污泥（60%含水率） | 否 | 转运至垃圾填埋场填埋处理 | 648 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#东厂家 | 47 | 42 | 60 | 50 | 无 |
| 2#南厂家 | 48 | 42 | 60 | 50 | 无 |
| 3#西厂家 | 46 | 43 | 60 | 50 | 无 |
| 4#北厂家 | 47 | 41 | 60 | 50 | 无 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 粗、细格栅 | 2020.11.09 | 3万m³/d | 正常运行 |
|  | 曝气沉砂池、初沉池、膜格栅、生化池、MBR膜池、紫外消毒 | 2020.11.09 | 3万m³/d | 正常运行 |
| 大气污染物 | 9套生物除臭滤池 | 2020.11.09 | 14.5万m³/h | 正常运行 |
| 固体废物 | 离心脱水机、低温干化机 | 2021.3.1 | 去水量1213Kg/h | 正常运行 |
| 噪声 | 无 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商洛市商丹园区工业污水处理厂建设项目 | 商洛市环境保护局 | 2018.5.28 | 商政环函[2018]178号 |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛高新区（商丹园区）建设和环境保护局 | 备案时间 | 2021年9月7日 |
| 主要内容 | 1.总则；2.企业概况；3.应急组织体系；4.环境风险分析；5.预防与预警；6.应急处置；7.后期处置；8.应急保障；9.监督与管理；10.附则； 11.附件 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 制定公司年度自行监测方案，明确年度监测计划、监测内容、执行标准和信息公开等，按照计划开展环境监测。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。