重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 陕西锌业有限公司 | 组织机构代码 | 91611000710099527Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇 | 法定代表人 | 何学斌 |
| 联系电话 | 环保科2551454 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 锌锭、锌制品及相关有色金属矿产品、硫酸等化工产品的生产、经营及深加工 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾，铅及其化合物、汞及其化合物，COD、氨氮、铅、镉、砷、汞等 |
|  | 排污口设置 | 废气排放口主要有三个，分别是DA008回转窑废气排放口、DA042小硫酸废气排放口以及DA011大硫酸废气排放口；废水排放口有DW003生产废水排放口和DW005生活污水排放口 |
|  | 执行标准 | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010；《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染排放限值》DB61/942-2014；《污水综合排放标准》GB8978-1996；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
|  | 核准总量 | 年排放二氧化硫800吨；颗粒物160吨；铅及其化合物0.6926吨；汞及其化合物0.076759吨；COD80吨；氨氮8吨；总汞0.004吨；总镉0.008吨；总砷0.04吨；总铅0.08吨 |
|  | 达标情况 | 经监测，各项污染物排放均达标。 |
| 环境 行政 许可 | 电锌项目 | 2007年7月省环保厅批复环评，2012年8月环保设施竣工验收。 |
|  | 制酸项目 | 2007年9月省环保厅批复环评，2017年12月完成自主验收。 |
|  | 综合回收 | 2011年5月市环保局批复环评，2014年1月环保设施竣工验收。 |
|  | 排污许可证 | 2017年12月市环保局发放，编号91611000710099527Q001P |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 各车间设备冲洗水、滤布冲洗水及车间草坪冲洗水全部回用，制酸系统污酸通过1套1500吨/天污水处理站处理，安装有废水自动监控设施，与环保部门联网，处理后部分回用部分外排。生活污水通过2套一体化生活污水处理系统处理达标后排放。 |
|  | 废气 | 回转窑烟气通过电收尘、氧化锌法脱硫、电除雾等设施处理后排放，尾气排放口安装有在线监测设备；大、小硫酸废气通过脱硫设施处理，安装在线监测设备，达标排放；其它车间废气处理设置有收尘设施，酸雾治理等均正常运行。 |
|  | 废渣 | 产生的浸出渣企业内部综合利用，氧化锌渣、钴渣、铜渣、酸泥等危废规范存贮，做好三防措施，回转窑窑渣、锌粉炉渣等一般固体废物外售，生活垃圾集中堆存，定期由环卫部门收集送往市垃圾填埋场处置。每年开展固体废物申报，危险废物管理计划制定等固废管理工作，制定了危险废物应急预案，危废存贮场所均有标识标志。 |
|  | 噪声 | 主要产噪设备，如风机、冷却塔、空压机等设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 重点部位配备有11处应急救援箱，贮备有石灰、氢氧化钠等物资，液体罐区均设有应急泵、收集地坑和围堰，其中硫酸罐区建有2850m³围堰和60m³事故池，污水处理站有450 m³和120 m³事故池各1座。厂东生活区有1300m³应急池。 |
|  | 应急预案 | 2017年5月在区环保局备案，编号611002-2017-02-H |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西锌业有限公司 | 组织机构代码 | 91611000710099527Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇 | 法定代表人 | 何学斌 |
| 联系电话 | 环保科2551454 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 锌锭、锌制品及相关有色金属矿产品、硫酸等化工产品的生产、经营及深加工 |
| 主要产品及产量 | 锌锭20万吨，硫酸26万吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 2 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度mg/l | 排放总量t | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| DW003生产废水排放口 | 经度110°0´34.78¨纬度33°49´52.00¨ | 排入环境 | PH | 7.17 | -- | -- | 6-9 | 未超标 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 35 | 30.95 | 80t/a | 60mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 氨氮 | 2.89 | 1.75 | 8t/a | 8mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 氟化物 | 2.02 | -- | -- | 8mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 硫化物 | 0.33 | -- | -- | 1.0mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 悬浮物 | 30 | -- | -- | 50mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总镉 | 0.001ND | -- | -- | 0.015mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总铬 | 0.014 | -- | -- | 1.00mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004ND | -- | -- | 0.007mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总砷 | 0.0003ND | -- | -- | 0.07mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总锌 | 0.55 | -- | -- | 1.0mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总镍 | 0.05ND | -- | -- | 0.35mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总铅 | 0.01ND | -- | -- | 0.15mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 总铜 | 0.17 | -- | -- | 0.2mg/l | 未超标 |
| DW005生活污水排放口 | 经度110°1´15.13¨纬度33°49´37.67¨ | 排入环境 | PH | 6.62 | -- | -- | 6-9 | 未超标 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 55 | -- | -- | 100mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 氨氮 | 3.36 | -- | -- | 15mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 18.5 | -- | -- | 20mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 动植物油 | 0.35 | -- | -- | 10mg/l | 未超标 |
|  |  |  | 悬浮物 | 35 | -- | -- | 70mg/l | 未超标 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 3 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度mg/Nm3 | 排放总量t | 核定的排放总量t/a | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| DA011 | 经度110°0´46.58¨纬度33°49´44.29¨ | 有组织排放 | SO2 | 76.83 | 43.92 | 227.354433 | 400mg/Nm3 | 未超标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 7.69 | 3.99 | 45.4708867 | 80mg/Nm3 | 未超标 |
| DA008 | 经度110°1´7¨纬度33°49´47¨ | 有组织排放 | SO2 | 229.39 | 84.92 | 400 | 400mg/Nm3 | 未超标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 17.61 | 10.08 | 80 | 80mg/Nm3 | 未超标 |
| DA042 | 资源综合利用和节能减排项目烟气排放口经度110°0´43¨纬度33°49´43¨ | 有组织排放 | SO2 | 47.6 | 21.89 | 108.026412 | 400mg/Nm3 | 未超标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 4.5 | 3.13 | 21.6052824 | 80mg/Nm3 | 未超标 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 窑渣 | 否 | 综合利用、出售 |  |
| 氧化锌渣 | 是 | 委托外单位利用 | 2019年委托甘肃省靖远宏达矿业有限责任公司利用氧化锌浸出渣5733.26吨 |
| 净化一次渣 | 是 | 厂内贮存 |  |
| 净化二次渣 | 是 | 厂内贮存 |  |
| 酸泥 | 是 | 厂内贮存 |  |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂北 | 51 | 45 | 65dB | 55dB | 未超标 |
| 厂西 | 54 | 47 | 65dB | 55dB | 未超标 |
| 厂南 | 52 | 46 | 65dB | 55dB | 未超标 |
| 厂东 | 53 | 44 | 65dB | 55dB | 未超标 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 三级中和加两级过滤净化 | 2009年 | 1000T/日 | 正常运行 |
| 大气污染物 | 两级旋风、三级电除尘 | 2010年4月 | 6000m3/h | 正常运行 |
|  | 氧化锌脱硫 | 2014年6月 | 60000至80000m3/h |  |
|  | 电除尘+脱硫 | 2010年10月 | 130000m3/h |  |
| 固体废物 | 贮存库 | 2010年10月 | 6000-7000m3 | 回转窑处理 |
|  | 物料堆放库 | 2014年9月 | 10000m3 | 小硫酸原料堆放场 |
| 噪声 | 隔音窑闭和基础减震措施 | 2014年 | 60分贝 | 已运行 |
| 其他 | 酸雾治理 | 2013年10月 | 36万/h×14台 | 全厂 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 10万吨/年电锌配套焙烧及烟气制酸工程 | 省环保局 | 2007.8.31 | 陕环批复[2007]616号 | 省厅 | 2017.12 | 企业自主验收 |
| 电锌废渣综合回收利用项目 | 市环保局 | 2011.5.24 | 商政环函[2011]110号 | 市环保局 | 2014.1.20 | 商政环函[2014]7号 |
| 10万吨电锌项目 | 省环保局 | 2007.7.30 | 陕环批复[2007]500号 | 省环保厅 | 2012.8.13 | 陕环批复[2012]520号 |
| 资源综合利用和节能减排技术升级改造项目 | 市环保局 | 2015.5.20 | 商政环函[2015]154号 | 市环保局 | 2016.1.8 | 商政环函[2016]5号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商洛市商州区环境保护局 | 备案时间 | 2017年5月11日 |
| 主要内容 | 陕西锌业有限公司在生产过程中产生的废气、废水、危险废物等造成环境污染事件，及危及企业职工，周边群众人体健康的环境污染事件或其它严重污染事件。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 项目名称 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 400mg/m³ | 自动 | 在线监测 | 在线监测仪 | 连续 |
|  | 氮氧化物 | 240mg/m³ | 自动 | 在线监测 | 在线监测仪 | 连续 |
|  | 颗粒物 | 80mg/m³ | 自动 | 在线监测 | 在线监测仪 | 连续 |
|  | 硫酸雾 | 20mg/m³ | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016 | 委托手工 | 离子色谱仪 空气智能TSP采样器 智能双路烟气采样器 | 1次/季 |
|  | 铅及其化合物 | 8mg/m³ | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 | 委托手工 | 原子分析仪 自动烟尘（气）测试仪空气智能TSP采样器 | 1次/月 |
|  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m³ | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）原子荧光分光光度法 | 委托手工 | 原子荧光仪、 自动烟尘（气）测试仪、空气智能TSP采样器 | 1次/月 |
|  | PH | 6-9 | 自动 | 在线监测 | PH在线监测仪 | 连续 |
|  | 化学需氧量 | 60mg/L | 自动 | 在线监测 | COD在线监测仪 | 连续 |
|  | 氨氮 | 8mg/L | 自动 | 在线监测 | 氨氮在线监测仪 | 连续 |
|  | 氟化物 | 8mg/l | 离子选择电极法GB/T 7484-1987 | 委托手工 | 离子计 | 1次/月 |
|  | 硫化物 | 1.0mg/l | 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 委托手工 | 紫外可见分光光度计 | 1次/月 |
|  | 悬浮物 | 50mg/l | 重量法GB/T 11901-1989 | 委托手工 | 电子分析天平 | 1次/月 |
|  | 总镉 | 0.015mg/l | 原子吸收分光光度法（螯合萃取法）GB/T 7475-1987 | 委托手工 | 原子分析仪 | 1次/月 |
|  | 总铬 | 1.00mg/l | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7466-1987 | 委托手工 | 紫外可见分光光度计 | 1次/月 |
|  | 总汞 | 0.007mg/l | 原子荧光法HJ 694-2014 | 委托手工 | 原子荧光光度计 | 1次/月 |
|  | 总砷 | 0.07mg/l | 原子荧光法HJ 694-2014 | 委托手工 | 原子荧光光度计 | 1次/月 |
|  | 总锌 | 1.0mg/l | 原子吸收分光光度法（直接法）GB/T 7475-1987 | 委托手工 | 原子吸收分光光度计 | 1次/月 |
|  | 总镍 | 0.35mg/l | 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 | 委托手工 | 原子吸收分光光度计 | 1次/月 |
|  | 总铅 | 0.15mg/l | 原子吸收分光光度法（螯合萃取法）GB/T 7475-1987 | 委托手工 | 原子分析仪 | 1次/月 |
|  | 总铜 | 0.2mg/l | 原子吸收分光光度法（直接法）GB/T 7475-1987 | 委托手工 | 原子吸收分光光度计 | 1次/月 |
|  | 五日生化需氧量 | 20mg/l | 稀释与接种法HJ 505-2009 | 委托手工 | 恒温恒湿培养箱 | 1次/月 |
|  | 动植物油 | 10mg/l | 红外分光光度法HJ 637-2018 | 委托手工 | 红外测油仪 | 1次/月 |
|  | 备注：以上项目按监测频次委托第三方单位监测 |
|  | 排放标准 |
|  | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010；《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染排放限值》DB61/942-2014；《污水综合排放标准》GB8978-1996 |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。