重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 组织机构代码 | 71002407-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商南县城关镇任家沟村 | 法定代表人 | 任战洲 |
| 联系电话 | 0914-6361957 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 折标2.3万吨重铬酸钠 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 六价铬 SO2 |
|  | 排污口设置 | 废水总排污口1个 |
|  | 执行标准 | GB8978-1996《污染物综合排放标准》表1和表2水污染物排放浓度限值PH6-9 六价铬0.5mg/L 化学需氧量100 氨氮15 二氧化硫400mg/m3 |
|  | 核准总量 | 二氧化硫139.3010吨/年， 颗粒物24.7453吨/年，NOX99.2463吨/年， 铬及其化合物0.4148吨/年。 |
|  | 达标情况 | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |
| 环境 行政 许可 | 中转渣库 | 商环发《2009》32号验收批复 |
|  | 生产线 | （商城发【1999】52号）陕环批复【2006】218号 |
|  | 清洁生产审核 | 2012年9月经省环保厅评估验收，已通过清洁生产审核，2015年通过了第二轮清洁生产审核验收，商政环函【2015】409号。 |
|  | 排污许可证 | 2019年12月10日商洛市生态环境局商南县分局，证书编号916110237100240748001W |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 车间废水全部工艺回用，雨水收集经水处理车间处理， 收集装置有雨水收集罐108m35个、1500m3雨水收集池一个；雨水经水处理车间处理后达标排放；生活污水经化粪池消解进城市污水管网。 |
|  | 废气 | 焙烧回转窑烟气通过1台ADMC(Ⅱ)410袋式收尘器处理、锅炉烟气通过麻石水幕除尘双碱吸收后经35m烟囱排放，铬酸雾通过碱液塔式吸收经25m排气筒排放，均正常运行。 |
|  | 废渣 | 浸出渣运到中转渣库存放，消解后工艺回用，剩余部分经干法处置为一般固废，综合利用；开展了固体废物申报，制定了危险废物应急预案，存贮场所均有图形标识。 |
|  | 噪声 | 主要产噪设备，如风机、冷却塔、空压机等设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 重点部位配备有5处应急救援箱，贮备有石灰、碳酸钠、焦亚硫酸钠等物资，液体罐区均设有应急泵、收集地坑和围堰，其中硫酸罐区建有30m³围堰和150m³事故池，污水处理站有1500m³和500m³雨水收集罐，应急备用发电机3台。 |
|  | 应急预案 | 2017年5 月8 日商南县环境保护局应急与事故调查中心备案备案。备案号：612524-2017-003-M |
| 2020年继续实施废水深度处理，达标运行。 |

陕西商南县东正化工有限责任公司2020年5月制

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 组织机构代码 | 71002407-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商南县城关镇任家沟 | 法定代表人 | 任战洲 |
| 联系电话 | 0914-6361957 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 折标2.3万吨重铬酸钠生产销售 |
| 主要产品及产量 | 折标重铬酸钠2.3万吨 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 1 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 总排口 | 厂外 | 排入环境 | 六价铬 | ND0.004 |  |  | 0.5mg/L | 达标 |
|  |  |  | PH值 | 7.48 |  |  | 6—9 | 达标 |
|  |  |  | COD | 9 |  |  | 100 | 达标 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.289 |  |  | 15 | 达标 |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 | 2 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 锅炉 |  | 烟囱 | SO2 | 253mg/m3 |  |  | 300 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物 | ND20 |  |  | 50 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 164mg/m3 |  |  | 300 | 达标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 铬渣 | 是 | 干法还原处置 | 0吨 |
| 废物名称2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂北界 | 55 | 44 | 65 55 | 达标 |
| 厂东界 | 53 | 42 | 65 55 | 达标 |
| 厂南界 | 52 | 42 | 65 55 | 达标 |
| 厂西界 | 53 | 43 | 65 55 | 达标 |
| 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理（机）车间 | 2012年 | 20m3/h | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 大气污染物 | （焙烧）CDMA袋式除尘器 | 2010年 | 20500m3/h | 正常 |
|  | 锅炉麻石水幕除尘器 | 2012 | 20829m3/h | 正常 |
|  | 铬酸雾碱液吸收塔 | 2010年 | 3996m3/h | 正常 |
| 固体废物 | 干法解毒窑 | 2008年 | 85吨/天 | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 2.3万吨重铬酸钠生产线 | 商南县城乡建设环境保护局 | 1999年 | 商城发【1999】52号 |  |  |  |
| 铬渣干法处置生产线 | 省环保厅 | 2006年8月20日 | 陕环批复【2006】218号 | 商洛市环境保护局 | 2009年7月3日 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商南县环境保护局 | 备案时间 | 2017年5 月8 日 |
| 主要内容 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司突发环境事件应急预案 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | （列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案）废水中六价铬、COD 氨氮 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。