重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 陕西商洛发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000573527635R |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇张村 | 法定代表人 | 张正峰 |
| 联系电话 | 0914-6883063 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 电力生产与销售，热力生产与销售，石膏、粉煤灰、渣的综合利用及其产品的销售，电力咨询，火电厂运行与维护。 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、噪声等 |
|  | 排污口设置 | 废气排口2个（1号燃煤锅炉烟气排放口DA001，2号燃煤锅炉烟气排放口DA002） |
|  | 执行标准 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018） |
|  | 核准总量 | 每年烟尘792吨、二氧化硫748吨、氮氧化物869吨 |
|  | 达标情况 | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |
| 环境 行政 许可 | 环评报告 | 2016年5月5日，省环保厅以陕环批复〔2016〕224号文批复环评。 |
|  | 排污许可证 | 2018年10月25日省环保厅颁发，编号：91611000573527635R001P，有效期至2021年10月24日 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 公司工业废水、生活污水、含煤废水、脱硫废水经过处理后全部回收利用，不设外排口。 |
|  | 废气 | 烟气经脱硝装置、除尘装置、脱硫装置处理后，达标排放，排放数据已国控、省控平台联网公示。 |
|  | 灰、渣 | 灰、渣与陕西商电丹源环保科技有限公司签订协议，进行综合处理 |
|  | 噪声 | 生产噪声经过降噪措施处理，定期监测 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 公司配备有两辆消防车，储备有石灰、氢氧化钠等物资，酸碱储罐下方均设有围堰和收集池，厂区还设有3×2000m³的应急水池。 |
|  | 应急预案 | 应急预案于2018年12月在商州区环境保护局备案，备案编号611002-2018-16-L。 |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西商洛发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000573527635R |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇张村 | 法定代表人 | 张正峰 |
| 联系电话 | 0914-6883063 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 电力生产与销售，热力生产与销售，石膏、粉煤灰、渣的综合利用及其产品的销售，电力咨询，火电厂运行与维护。 |
| 主要产品及产量 | 电力，现有装机容量为2×660MW |

二、排污信息

| 大气污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 2 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量（吨） | 核定的排放总量（吨/年） | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 1#机组燃煤锅炉废气排放口 | 1号脱硫装置后，烟囱内。经度：E110°03'57.57"，纬度：N33°48'22.96" | 燃烧废气 | SO2 | 19.1mg/m3 | 104.31 | 374 | 35 | 未超标 |
|  |  |  | 烟尘 | 5.7mg/m3 | 28.97 | 396 | 10 | 未超标 |
|  |  |  | NOx | 28.71mg/m3 | 128.36 | 434.5 | 50 | 未超标 |
| 2#机组燃煤锅炉废气排放口 | 2号脱硫装置后，烟囱内经度：E110°03'57.57"，纬度：N33°48'22.96" | 燃烧废气 | SO2 | 16.89mg/m3 | 59.28 | 374 | 35 | 未超标 |
|  |  |  | 烟尘 | 3.5mg/m3 | 9.45 | 396 | 10 | 未超标 |
|  |  |  | NOX | 25.34mg/m3 | 87.16 | 434.5 | 50 | 未超标 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 灰、渣 | 否 | 综合利用 | 185890吨 |
| 石膏 | 否 | 综合利用 | 56585吨 |
| 噪声（据2020年一季度自行监测结果） |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂北 | 59 | 49 | 65 | 55 | 未超标 |
| 厂西 | 48 | 46 | 65 | 55 | 未超标 |
| 厂南 | 51 | 49 | 65 | 55 | 未超标 |
| 厂东 | 62 | 62 | 65（排污许可证当时可能写错了，环评是65和55，这次我们换证时改过来） | 55 | 超标（超标原因为一次风机噪声超过设计值，正在积极治理中） |
| 其他污染类型：无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

电厂在建设过程中，对环保设施施工严格按照规范标准监督实施，确保了环保设施高标准与主体工程同步建成投运。

本项目2016年6月30日开工建设，2018年11月、2019年3月，1、2号机组相继顺利完成168小时试运行，试运期间，环保设施均运行良好，各项环保指标均优于设计值，两台机组投产后，便立即委托具有CMA资质的单位对脱硫、脱硝、除尘装置运行情况进行检测，检测结论为：1号机组总排口烟尘最大排放浓度为3.6㎎/m³，SO2最大排放浓度为10.9㎎/m³，NOX最大排放浓度为27㎎/m³，2号机组总排口烟尘最大排放浓度为5.0㎎/m³，SO2最大排放浓度为15.2㎎/m³，NOX最大排放浓度为20㎎/m³，均达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案（环发（2015）164号）》中超低排放限值。

1号机组和2号机组分别于2019年4月和2019年9月取得陕西省生态环境厅关于脱硫、脱硝、除尘及超低排放电价验收批复。目前锅炉大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》DB 61/1226—2018。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 陕西商洛发电有限公司2×660MW机组工程 | 陕西省生态环境厅 | 2016.05.05 | 陕环批复〔2016〕224号文 | 自行组织 | 2020年12月30日 |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 2018年10月25日，取得省环保厅批复的《排污许可证》 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商州区环保局 | 备案时间 | 2018年12月 |
| 主要内容 | 预案中明确了本企业的环境应急职能，规定了环境应急组织机构和应急预案体系及应急响应等重要内容。 主要内容包括企业基本情况、应急组织体系、环境风险分析、环境事件预防与预警、环境事件应急处理、应急后期处置、应急保障等。 |

六、环境自行监测方案（监测方式和频次）

| 类型 | 监测点位名称 | 监测指标 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气排放 | 废气排放口/烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 24小时连 续监测 | 自动监测 |
|  | 废气排放口/烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 无组织粉尘排放 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 无组织废气排放 | 地下油罐周边 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼间、夜间 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 废水 | 脱硫废水处理后回用 | pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 工业废水处理后回用 | pH值、悬浮物、化学需氧量、硫化物、总磷、氨氮、流量、氟化物、石油类。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 生活污水处理后回用 | pH值、悬浮物、动植物油、总磷、流量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 含煤废水处理后回用 | pH值、悬浮物、化学需氧量、硫化物、氨氮、氟化物、石油类、挥发酚。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |

注：废气排放执行标准《陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018》

废水处理后回收利用，不外排。

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 在厂大门口设置了环保数据公示屏和环保工艺宣传屏，将烟气污染物排放浓度实时显示，接受各方监督。在生产期间，将企业自行监测结果上传至陕西省污染源环境监测信息平台和陕西省企业事业单位环境信息公开平台，进行信息公开。每季度将排污许可证执行报告数据上传至国家排污许可管理平台，将排污许可执行情况公开，接受社会各界监督。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。